Часть 9

ОБРЕЗЧИК - ГРУППА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ (RS10)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	1

1.1. ОПИСАНИЕ ГРУППЫ	2

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	2

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ	4

2.1. РЕГУЛИРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ	4

2.2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ	4

2.3. ПОПЕРЕЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ	5

2.4. РЕГУЛИРОВКА АМПЛИТУДЫ ВЕРХНЕГО КОПИРА	5

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	6

3.1. ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	6

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	7

4.1. ЗАМЕНА ИНСТРУМЕНТА	7

4.2. ЗАМЕНА НОЖИКОВ ИНСТРУМЕНТА	7

4.3. ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ	7

# ВАЖНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Информация, приведенная в данной Части, относится к функциональным аспектам оперативной группы, установленной на станок. Однако, во избежание рисков для персонала необходимо внимательно прочитать общие нормы безопасности, описанные в Части 1, а также выделенные специальными символами. Напоминаем, что осторожность не заменяема; безопасность также и в руках операторов, работающих на станке.

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. ОПИСАНИЕ ГРУППЫ

Основные части ОБРЕЗЧИКА – ГРУППЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ (RS10)

- Кожух вытяжки: всасывает пыль и переносит ее в главный коллектор

- Копир: передвигает вертикальную качающуюся каретку, “копируя” толщину панели

- Вертикальная каретка: перемещает инструмент

- Поперечная каретка: перемещает инструмент

- Двигатель

- Вертикальная качающая каретка: перемещает инструмент, следуя движению копира

ОБРЕЗЧИК – ГРУППА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ (RS10) выполняет верхнюю и нижнюю обрезку выступающей из панели части кромки (см. рисунок).

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Описание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость вращения инструментов |  | 12.000 rpm |
| Мощность двигателей |  | 0,75+0,75 Kw |
| Вал (диаметр х длина) |  | ø20x20 mm |
| Диаметр инструментов |  | ø80 mm |

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ

2.1. РЕГУЛИРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ

На рисунке показаны выполняемые типы регулировки.

| Вертикальная регулировка (§ 2.2.) | Поперечная регулировка (§ 2.3.) | Регулировка амплитуды верхнего копира (§ 2.4.) |
| --- | --- | --- |

2.2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ

Настоящая регулировка должна производиться в зависимости от обработки, износа инструмента или после его замены.

Данная процедура действительна как для верхнего, так и для нижнего инстумента.

1. Выполните регулировку при помощи ручки,  после ослабления винта.

2. По завершению регулировки затяните винт.

- ручка

- винт

2.3. ПОПЕРЕЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ

Настоящая регулировка должна производиться в зависимости от типа инструмента или для проверки его позиции относительно кромки для использования всего разреза.

Данная процедура действительна как для верхнего, так и для нижнего инстумента.

1. Выполните регулировку при помощи ручки,  после ослабления винта.

2. По завершению регулировки затяните винт.

- ручка

- винт

2.4. РЕГУЛИРОВКА АМПЛИТУДЫ ВЕРХНЕГО КОПИРА

Обычно нет необходимости в проведении этой операции. Но если толщина панели не одинакова, с разницей 0,4÷0,5 мм, может возникнуть необходимость в регулировке.

1. Выполните регулировку при помощи ручки.

1. ручка

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

3.1. ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Секция оперативной группы |  | Тип технического обслуживания |  | Частота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся группа |  | Чистка потоком воздуха |  | Еженедельно |

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

4.1. ЗАМЕНА ИНСТРУМЕНТА

Данная процедура действительна как для верхнего, так и для нижнего инстумента.

1. Снять вместе двигатель – каретку, ослабляя винты и вытащив эту группу по направлении стрелки

- винты

# Опасно - Внимание

Применяйте защитные перчатки. Не пользуйтесь треснувшими, деформированными или плохо заточенными инструментами.

2. Замените инструмент, отвинчивая блокировочную гайку.

4.2. ЗАМЕНА НОЖИКОВ ИНСТРУМЕНТА

# Опасно - Внимание

Применяйте защитные перчатки.

1. Снять вместе двигатель – каретку и инструмент,см. параграф 4.1.

2. Заменить ножик, отвинчивая блокировочный винт.

- ножик

4.3. ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ

Замена двигателя – это сложная операция, так как требует точной наладки группы двигателя – каретки; обращайтесь в Уполномоченный Центр Технического Обслуживания.