Техническая документация станка

Клиент:

Серийный номер:

Модель: STREAM SB1

Содержание документации

- Спецификация для основания станка

- Инструкция по транспортировке и установке станка

- Список и чертежи инструментов

- Схема станка

Приложение А. Транспортировка и установка

Станок можно перевозить разным транспортом (машиной, поездом, судном самолетом), способ перевозки обычно согласуется с клиентом при покупке.

А. 1	Предупреждения касательно транспортировки и подъема

- Все перемещения станка должны выполняться специально обученным персоналом. Следуйте данной инструкции.

- Станок можно разгружать с машины портальным или мостовым краном. Не используйте погрузчик с вилочным захватом.

- Проверьте, чтобы подъемное оборудование имело достаточную грузоподъемность. Вес брутто каждого шкафа указан на табличках.

- Убедитесь, что подъемное оборудование находится в рабочем состоянии. При подъеме и перемещении станка в зоне разгрузки не должно быть посторонних людей.

- Убедитесь, что груз равномерно распределяется между всеми точками крепления станка. Избегайте любых внезапных перемещений, которые могут вывести станок из равновесия или повредить его.

- Никогда не ставьте шкафы друг на друга.

- Поднимайте станок вертикально и перпендикулярно земле. Избегайте контакта станка с полом.

- Убедитесь, что веревки разной длины присоединены к нужным местам. В противном случае возможен выход станка из равновесия и его опрокидывание.

- Избегайте любых контактов между подъемными веревками и поверхностью предохранительных кабин, последние могут безвозвратно повредиться.

- После окончательной установки станка необходимо снять все транспортировочное оборудование и сохранить для перевозки в будущем.

- Следуйте диаграммам указанным ниже, для определения характеристик веревок и точек их крепления.

|  | Поднимая одним краном | Поднимая двумя кранами |
| --- | --- | --- |
|  | Грузоподъемность | Длина | Кол | Грузоподъемность | Длина | Кол |
| A |  | 5000 кг | 4150 мм | 2 | 5000 кг | 4150 мм | 2 |
| B |  | 5000 кг | 4000 мм | 2 | 5000 кг | 4000 мм | 2 |

А. 2	Рабочие размеры и точки подсоединения

Схема станка, предоставляемая BiesseEdge указывает:

- Рабочие размеры

- Точки подсоединения станка

- Технические спецификации

Пример схемы станка:

Точки подсоединения станка:

- вход отсасывающей системы

- вход отсасывающей системы с фильтром

- вход для подсоединения системы сжатого воздуха

- электрический разъем

- направление движения панели

Технические спецификации следующие:

- Потребление сжатого воздуха		Нл/мин

- Напряжение					В - Гц

- Установленная мощность			кВт - А

- Скорость вытяжки воздуха			м/сек

- Потребление вытяжки воздуха		м3/ч

- Давление сжатого воздуха системы	бар

А. 3	Требования к месту установки

Системы, пол и условия окружающей среды должны отвечать требованиям указанным ниже.

Требования к электросети

Качество электрической сети должно гарантировать выполнение основных требований указанных в CEI 60204-1, IEC 204-1, если не было других договоренностей с клиентом.

- Напряжение питания: (см. таблицу) с допуском ± 10%

- Частота напряжения питания: (см. таблицу) с допуском ± 2%

- Максимальная поглощаемая энергия: (см. таблицу)

- Искажение колебания: с 2 по 5 < 10% + с 6 по 13 < 2%

- Неустойчивость напряжение питания по трем фазам: < 2%

- Пики напряжения: длительность менее 1,5 мс и < 200% напряжения питания

- Разрыв напряжения: длительность < 3 мс; период > 1 с

- Падение напряжения: значение < 20% от пика питающего напряжения; период > 1c

- Система, отвечающая стандартам: CEI 64-8, ICE 364

Не характерный тип защиты предвиден для электрической схемы станка. Выбор характерной защиты не должен противоречить с приведенными требованиями, местными регулировками или характеристиками  предприятия и электрической системы станка.

Примите во внимание следующие характеристики станка, чтобы быть уверенным в своем выборе:

- Электромагнитные приспособления защиты от неполадок (сетевые фильтры и экранирование) могут производить ток утечки высокой частоты и импульс тока утечки превышающий 30 мА. Дифференциальные переключатели 30 мА не могут гарантировать продолжительную работу в таких условиях.

- Станок можно заземлить даже с прямым током (IEC 755). Если это не противоречит местным правилам или характеристикам системы, рекомендуется, чтобы вы переводили дифференциальные переключатели с настраиваемыми токами и время перехода таким образом, чтобы не было влияния высоких частот.

Для подсоединения питания до 400 В, электрический шкаф станка помещается с основным автоматическим переключателем для токов короткого замыкания до 10 КА R.M.S. или с пиками 17 КА.

Для подсоединения напряжения превышающего 415 В, выключатель способен поддерживать токи короткого замыкания до 5 КА.

Если предполагаемые токи короткого замыкания больше указанных, они должны быть ограничены.

Кабель, соединяющий станок с электросетью, должен быть экранированным или проходить в металлическом канале, чтобы уменьшить электромагнитные наводки. Экран или металлический канал должны быть заземлены.

Минимальное сечение кабеля.

| Напряжение сети | 220 – 230 В | 400 В |
| --- | --- | --- |
| Сечение кабеля | 60 мм² (AWG00) | 35 мм² |

Станок комплектуется разными электрическими компонентами; чтобы определить установочную мощность, пожалуйста, консультируйтесь у завода изготовителя и смотрите таблицу на станке.

Требования к пневматической системе

Пневматическая система должна гарантировать давление питания 6 – 10 бар.

Сжатый воздух, подводимый к станку, должен отвечать следующим требованиям:

- максимальное содержание масла: класс 3 (1 мг/м³)

- размеры твердых частиц: класс 4 (< 40 мкм)

- максимальная точка росы: класс 4 (+10×С)

Требования к системе отсоса

Система отсоса должна всегда быть присоединена к станку, она должна работать вместе со станком и обеспечивать постоянною минимальную скорость воздуха 30 м/с.

! ОПАСНОСТЬ

Неподходящая производительность системы может повредить здоровью

 ВНИМАНИЕ

Стружка и пыль могут подниматься, когда трубы отсоединены от отсасывающего колпака. Надевайте защитные маски.

Рекомендуется, чтобы был установлен клапан выключения на трубу соединяющую отсасывающую систему со станком, позволяя отключать станок, если это необходимо. Устройство должно находится в зоне доступа и видения оператора.

Требования к окружающей среде

Условия к окружающей среде следующие:

- Температура: от 10 до 40 ºС

- Максимальная относительная влажность: 90% (без конденсирования)

- Максимальная высота: 1000 м на уровнем моря (если другое не оговорено)

А. 4	Предупреждения касательно установки станка

- Окончательная установка станка должна выполняться техниками BIESSE S.p.A.

- Станок спроектирован для работы в закрытых помещениях, и не должен работать во взрывчатых средах.

- Перед запуском, убедитесь, что различные части станка не пострадали от удара, разрыва или механических повреждений. Повреждение электрического кабеля или кожуха подрывает электрическую безопасность станка.

- Во время установки необходимо также учесть рабочие габариты соседних станков. В этом случае надо сверяться со схемой всей линии.

- Оставьте достаточно места вокруг станка для открывания шкафов, дверей, для свободного доступа во время использования и обслуживания станка.

А. 5	Чистка

Перед упаковкой станок подвергается защитной обработке противоокислительными средствами. При распаковке эти вещества необходимо удалять использую подходящие обезжиривающие средства, такие которые не повредили бы металлические и пластиковые части станка.

Очень важно, чтобы направляющие и рабочие органы были отчищены с большой осторожностью. Особенно важно не допустить попадания жидкости в моторы.

После отчистки надо вытереть обработанные части сухой тряпкой: также рекомендуется тряпку слегка смочить в масле и протереть все металлические части.

 ВНИМАНИЕ

Ни при каких условиях не использовать растворитель, так как он может повредить некоторые части станка.

Патрубки сжатого воздуха могут повредиться, направляющие и подшипники.

 ВНИМАНИЕ

Прозрачные поликарбонатовые поверхности в защитных кабинах должны отчищаться тряпкой смоченной только в воде.

# Text boxes

B

A